Calculo do filtro RLC:

f = 700 kHz" "R = 9 %OMEGA " " L = 90 %mu H %omega_o = 2 %pi f = 4398,2k rad over s C = {1 over L} { (1 over %omega_o)^2 } = 574,383 pF

%omega_{ c1 } = -{ R over {2L} } + sqrt{ 1 over {L cdot C} + ({ R over {2L} })^2 } = 4348,3 rad over s	%omega_{ c2 } = { R over {2L} } + sqrt{ 1 over {L cdot C} + ({ R over {2L} })^2 } = 4448,8 rad over s

f_{ c1 } = %omega_{ c1 } over { 2 %pi } = 692,046 kHz	f_{ c2 } = %omega_{ c2 } over { 2 %pi } = 708,046 kHz